##### Thème : 	7-1-18 carrosserie et nouvelles technologies embarquees

##### TITRE : 	BRANCHEMENT CIRCUIT D’ECLAIRAGE AVEC RELAIS SUR MAQUETTE EXXOTEST

##### TYPE :

|  | Dossier ressources formateurs |
| --- | --- |
|  | Cours |
|  | Cours corrigés |
|  | T.P. / T.D. |
| ( | T.P. / T.D. corrigés |

| Date mise à jour |  | Auteur référent |
| --- | --- | --- |
| 8/11/2004 |  | Nom : TOURNEBIZE Hervé Établissement :LP Etienne MIMARD Adresse électronique : herve.tournebize@ac-lyon .fr |

Fiche de présentation

| Titre T.P. / T.D. : | Secteur d’Activité (ou Zone) : |
| --- | --- |
| BRANCHEMENT CIRCUIT D’ECLAIRAGE AVEC RELAIS SUR MAQUETTE EXXOTEST | ELECTRICITE |
| Spécialité | CARROSSERIE |
| Exemple de Niveau de formation | NIVEAU IV |
| Thème | CARROSSERIE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES EMBARQUEES |
| Objectifs opérationnels : |
| Rendre l’élève capable d’identifier et de câbler un circuit électrique. |
| Résumé / descriptif du T.P. / T.D. : (énoncé de la tâche) | Branchement électrique sur maquette. |
| Supports didactiques utilisés : | Maquette EXXOTEST. |
| Temps : | 3 H |
| Pré-requis : | L’électricité de base Les composants électriques L’utilisation du multimètre |
| Savoirs Associés : | S1 – S2 – S6 |
| Compétences Visées : | C1.2 - C3.9 |

# Fiche contrat

| Titre T.P. / T.D. : BRANCHEMENT CIRCUIT D’ECLAIRAGE AVEC RELAIS SUR MAQUETTE EXXOTEST | Secteur d’Activité (ou Zone) : ELECTRICITE |
| --- | --- |
| Spécialité | CARROSSERIE |
| Exemple de Niveau de formation | NIVEAU IV |
| Thème | CARROSSERIE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES EMBARQUEES |

| On Donne : (conditions ressources) | - la maquette EXXOTEST DTM 7000 - des fils de connexion - un multimètre, - un dossier ressource, - un dossier réponse. |
| --- | --- |
| On Demande : (« être capable de ») | - de tracer les liaisons électriques du DTM 7000 permettant le fonctionnement des feux de position et de croisement + feux de route (appel prof ). - de réaliser le câblage des éléments du module DTM 7000 suivant votre tracé. |

| Compétences abordée | Activités dans lesquelles cette compétence est mise en oeuvre | Critère d’évaluation de la compétence | Niveau |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - + |

| Avis du professeur : | Code Bilan : |
| --- | --- |
| Nom élève : | Prénom élève : | Classe : | Année scolaire : |

# DOCUMENT REPONSE

# Câblage des feux de position, feux de croisement + feux de route avec relais et fusible :

DOCUMENT CORRIGE

Câblage des feux de position, feux de croisement + feux de route avec relais et fusible :

# Dossier ressources

Notice d'installation et d'instruction

Installation et mise en route de l'ensemble de modules DTM7000

Raccordement sur une alimentation 12 à 14 v non fournie, en respectant les polarités. Puis effectuer les branchements entre les différents modules pour le fonctionnement du système selon la notice d'utilisation fournie avec l'ensemble de modules DTM7000. Lors d'une mise sous tension, les organes en mouvement restent immobiles

Environnement d'utilisation

L'ensemble de modules DTM7000 doit être installé dans un endroit sec et à l'abri de la poussière, de la vapeur d'eau et des fumées de combustion.

La machine nécessite un éclairage d'environ 400 à 500 Lux.

La machine peut être placée dans une salle de TP, son fonctionnement ne dépasse pas les 70 décibels.

Les modules sont protégés contre les erreurs éventuelles des futurs utilisateurs.

Etalonnage et entretien de l'ensemble de modules DTM7000

Etalonnage : réglage d'usine. Périodicité d'entretien : néant. Nettoyage : utiliser un chiffon propre et très doux avec du produit pour le nettoyage des vitres.

Nombre de poste, position de l'utilisateur

L'ensemble de modules DTM7000 est considéré comme un seul poste de travail.

Les différents modules se placent sur une table de travail, l'utilisateur sera assis tout le long de son TP.

Mode opératoire de consignation

Éteindre l'alimentation, débrancher tous les fils de connexions.

Vérifier l'absence de courant en appuyant sur les boutons de chaque module, si rien ne se produit, c'est qu'il n'y a plus de courant.

Puis ranger les modules DTM7000 dans une pièce fermée avec sur le dessus l'affichage d'un écriteau intitulé `Matériel Consigné'.

Risque résiduel

Lors d'une utilisation prolongée de l'alimentation des ampoules, faire attention à ne pas se brûler.

DOSSIER RESSOURCES

MODULES  DTM 7001/D et 7001G

DOSSIER RESSOURCES

MODULES DTM 7002/D et 7002/G

DOSSIER RESSOURCES

MODULES DTM 7004 et boîtier de masse commune

DOSSIER RESSOURCES

MODULE DTM 7006

Le commutateur d’éclairage à 4 positions

Première position :	au repos

Deuxième position :	position sur la commande de feux de position

Troisième position :	position sur la commande des feux de croisement

Quatrième position :	position sur la commande des feux de route

DOSSIER RESSOURCES

Rappel des bases d'électricité

- Tension

Le Volt mesure la tension (ou différence de potentiel, d.d.p.), c'est à dire le travail effectué lors du déplacement de charges électriques d'un point vers un autre. Le symbole de la tension est V, l'unité le volt.

- Intensité

L'ampère mesure ['intensité du courant, c'est à dire le nombre de charges qui se déplacent en 1 seconde. Le symbole de l'intensité est A, l'unité l'ampère,

- Résistance

L'Ohm mesure la résistance électrique, c'est à dire la force qu'oppose un composant au mouvement des charges électriques assurant la circulation du courant, l'unité en Ohm.

Application de ces bases sur un circuit électrique

- Dans un circuit électrique, la circulation du courant est régie par les deux règles suivantes Plus la résistance est faible, plus l'intensité qui traverse le circuit est grande.

Plus la tension est grande, plus l'intensité du courant qui traverse une même résistance est grande.

Ces deux règles vont nous permettre d'écrire une loi fondamentale qui est :

La loi d'Ohm:	U=RI	avec U en volts, R en Ohms et l en Ampères.

La puissance est régie par une formule mathématique :

La loi d'Ohm:	P=UI	avec P en Watts, U en volts et 1 en Ampères

Appareils de mesure

Le Voltmètre :II permet de mesurer une tension ou différence de potentiel aux bornes d'un récepteur dans un circuit électrique.

Les précautions suivantes seront à prendre lors de l'utilisation :

Le voltmètre se branche en parallèle aux bornes du récepteur à contrôler.

DOSSIER RESSOURCES

L'ampèremètre :

II permet de mesurer l'intensité qui traverse un circuit.

Les précautions suivantes seront à prendre lors de l'utilisation : II se branche toujours en série dans le circuit à contrôler. II doit toujours être associé à un consommateur.

II faut faire attention à l'intensité maximum autorisée avec votre Ampèremètre.

L'Ohmmètre:

II permet de mesurer la résistance d'un conducteur. II se branche aux bornes des éléments

à contrôler.

DOSSIER RESSOURCES

Les précautions suivantes seront à prendre lors de l'utilisation d’un ohmétre:

- il ne doit jamais être associé à une source autre que la sienne,

- les éléments à mesurer doivent être débranchés du circuit,

- il ne faut pas perturber la mesure par contacts avec le corps humain qui est conducteur.

La connectique :

La connectique permet de faire la liaison entre deux ou plusieurs éléments, avec la possibilité de débrancher cette connexion tout en maintenant de bons contacts et en assurant l'étanchéité.

II existe plusieurs types de formes, avec la simplicité de démontage. La meilleur connectique, est celle qui a le minimum de résistance. Attention à l'intensité

Exemples de types de connecteurs :

Connecteur cosse plate femelle :

Connecteur 3 voies cosse plate femelle:

Connecteur femelle 1 à 7 avec ou sans clip voies, étanche (boîtier de gestion des GMV ... chez PSA)

DOSSIER RESSOURCES

Connecteur de traversée do cloison, 10, 14,23,... voies, étanche (Chez PSA) :

Connecteur 15, 25, 35, 55, ... voies, pour tous types de calculateur, injection, ABS, Climatisation, Suspension pilotée, ... sur de nombreux véhicules.

# Text boxes

BATTERIE

+

--

BATTERIE

+

-

Ampoule de feu stop ARD 21 W

Ampoule de feu anti- brouillard ARD 21W

Ligne de connexion pour masse commune

Bornes de         connexion

Ampoule de clignotant ARD      21 W

Veilleuse ARD      5 W

Ampoule de feu stop ARG 21 W

Ampoule de clignotant ARG      21 W

Veilleuse ARG      5 W

Ampoule de feu de recul G

Ampoule de clignotant AVD      21 W

Ampoule de veilleuse AVD

5 W

Ligne de connexion

Pour masse commune

Bornes de connexion

Ampoule de feu

AVD 40/45W

Ampoule de feu

AVG 40/45W

Ampoule de veilleuse AVG

5 W

Ampoule de clignotant AVG      21 W

Alimentation batterie

Sortie feux de route

Sortie feux de croisement

Sortie feux AR anti-brouillards

Commutateur d’appel feux de route

Commutateur d’ avertisseur sonore

Sortie feux de position

Commutateur feux anti-brouillards AR

Commutateur d’éclairage, feux de position, de croisement et de route.

Commutateur d’indicateur de direction

Bornes de connexion permettant de relier des masses.

Toutes les connexions

sont reliées

Câble d’alimentation batterie (borne négative)

Circuit de puissance 30

Commun 87B

Position de repos

87 position travail

85 et 86

circuit de commande

Ligne de connexion pour commun

(ex : masse )

Diode de polarisation

Diode de roue libre

Circuit de puissance

30 commun

87B position repos

87 position travail

85 et 86 circuit de commande